## Slide 1: MEMORI INTERNAL
Kelompok 4 :
Andri Firman Syaputra 201011402125
Dhiwa Gemilang Pramdhani 201011402321
Manisya Agustin Zulharifah 201011402155
Muhammad Nur Ikmalul Ilmi 201011401024

## Slide 2: APA ITU MEMORI INTERNAL ?
Memori internal adalah memori yang menyimpan program dan data yang sedang dikerjakan oleh CPU komputer. Dalam sebuah komputer, yang digunakan sebagai CPU adalah satu atau beberapa mikroprosessor. Jika komputer menjalankan suatu program, memori internal akan terus-menerus berhubungan dengan CPU. Karena itu, memori yang digunakan sebagai memori internal harus cukup cepat agar mampu mengimbangi kecepatan CPU.
Secara lebih rinci, fungsi dari memori inernal adalah :
Menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU (Arithmetic and Logic Unit) untuk diproses.
Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran.
Menampung program/instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder.

## Slide 3: KARAKTERISTIK MEMORI INTERNAL
Berada pada main memori (memori utama)
Diperlukan oleh CPU untuk proses eksekulasi (operasi) program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor (CPU) tanpa modul perantara.
Memori internal sering juga disebut sebagai memori pimer atau memori utama.
Memori internal biasanya menggunakan media RAM.
Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte (1 byte = 8 bit) atau word. Panjang word umum adalah 8,16 dan 32 bit.

## Slide 4: BAGIAN-BAGIAN MEMORI INTERNAL
Memori biasa terbagi dibedakan menjadi dua macam: ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory.
MEMORI INTERNAL
ROM
RAM
CACHE MEMORY

## Slide 5: ROM
ROM (Read-Only-Memory a.k.a firmware) adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS (Basic Input/Output System) atau ROM-BIOS.Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Sesuai dengan namanya, ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca.Meskipun demikian, dalam perkembangannya, istilah memori hanya baca tidak lagi sesuai saat ini dengan hadirnya MROM, PROM, EPROM, EPROM, EAPROM, dan Flash PEROM.
NEXT

## Slide 6
ROM
MROM
PROM
EPRROM
EEPROM
EAROM
FLASH PEROM

## Slide 7: MROM (Mask Programmed ROM)
Sering hanya disebut ROM, hanya dapat ditulisi (diprogram) satu kali.Pemrograman ini biasanya dilakukan oleh pabrik pembuat. Disebut mask programmed ROM, karena proses pemrograman dilakukan dengan menggunakan sejumlah mask (penutup). Sekali telah diprogram, sebuah MROM hanya dapat dibaca dan program di dalamnya tidak dapat diubah lagi. Pembuatan MROM sangat mahal. Karena itu MROM hanya digunakan kalau jumlah yang diperlukan sangat besar, sehingga harga dapat ditekan.

## Slide 8: PROM (Programmable ROM)
PROM adalah jenis ROM yang dapat diprogram sendiri oleh pemakai dengan bantuan arus listrik untuk memutuskan sambungan yang dapat lebur (fuseable link) dalam array sel memori, sesuai dengan program yang diinginkan. Namun demikian, sebuah PROM juga tidak dapat dihapus dan diprogram ulang, karena sambungan yang sudah putus tidak dapat dipulihkan. PROM lebih murah dibandingkan dengan MROM.

## Slide 9: EPROM (Erasable Programmable ROM)
EPROM adalah jenis ROM yang juga dapat diprogram sendiri secara elektrik oleh pemakai.EPROM dapat dihapus dan diprogram ulang secara berkali-kali dengan menggunakan pemrogram EPROM. Penghapusan isi EPROM dilakukan dengan memberikan cahaya ultraviolet melalui jendela kecil yang terdapat pada permukaan chip EPROM.
Penghapusan ini tidak efektif, sehingga jika dilakukan penghapusan, seluruh informasi yang tersimpan dalam EPROM akan terhapus. Karena sinar matahari dan cahaya lampu TL juga mengandung sinar ultraviolet, maka jendela kecil tersebut harus ditutup dengan bahan yang tidak tembus cahaya agar informasi yang tersimpan dalam EPROM tidak hilang atau cacat. Karena dapat dihapus dan diprogram ulang dengan mudah, EPROM sering digunakan untuk aplikasi-aplikasi percobaan.

## Slide 10: EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)
EEPROM adalah jenis ROM yang dapat diprogram, dihapus, dan diprogram ulang secara elektrik oleh pemakai. Jadi, proses penghapusan tidak menggunakan sinar ultraviolet, tetapi arus listrik. Karena itu, EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang secara selektif.

## Slide 11: EAROM (Electrically Alterable ROM)
EAROM adalah jenis ROM yang mirip dengan EEPROM. Memori jenis ini, isinya dapat dihapus dan ditulis secara elektrik dan selektif oleh pemakai.
EPROM, EEPROM, dan EAROM sebenarnya merupakan read-mostly memory (RMM) atau memori komputer yang dapat diprogram lebih dari satu kali. Tetapi operasi tulis untuk RMM jauh lebih rumit dibandingkan dengan operasi bacanya, dan jarang dilakukan. Semua jenis ROM di atas adalah jenis memori non-volatile. Artinya, informasi yang tersimpan dalam sebuah ROM tidak akan hilang jika catu daya listrik terputus atau dihentikan sehingga digunakan untuk menyimpan informasi (program dan data) yang bersifat tetap, misalnya prosedur-prosedur BIOS.

## Slide 12: FLASH PEROM (Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)
Merupakan memori dengan teknologi nonvolatile memory. Isi memori dapat ditulis ulang ataupun dihapus berkali-kali dengan sangat mudah hingga ribuan kali. Teknologi ini sekarang banyak diterapkan untuk memori di dalam single chip microcontroller dan microcomputer.
NEXT

## Slide 13: RAM
Random Access Memory (RAM) adalah jenis memori yang memiliki waktu akses sama untuk setiap alamat memori. Kebanyakan memori semikonduktor (termasuk ROM) dan memori magnetic core, sebelum ada memori semikonduktor, yang banyak digunakan sebagai memori utama komputer adalah RAM.
Karena itu, nama RAM untuk memori kerja komputer, sebetulnya salah kaprah. Nama memori baca/tulis (Read/Write memory) atau RWM sebenarnya lebih tepat. Namun karena sudah digunakan secara luas, akan tetap digunakan sebutan RAM untuk memori kerja komputer. Ada dua jenis RAM, yaitu RAM statik (disingkat SRAM) dan RAM dinamik (disingkat DRAM). Keduanya adalah memori semikonduktor.
DRAM
SRAM

## Slide 14: Dinamic RAM
Atau disingkat DRAM adalah tipe chip memory yang digunakan untuk kebanyakan memory utama pada sebuah PC modern. Keunggulan utama DRAM adalah DRAM sangat padat, sehingga kita dapat menyimpan data lebih banyak di dalamnya, selain itu DRAM juga tidak terlalu mahal.
DRAM harus terus-menerus di-refresh karena memori ini bersifat dinamis (berubah-ubah). Jika tidak, beban listrik pada kapasitor di dalamnya akan habis dan data akan hilang.
Contoh: EDO-RAM, SDRAM, RDRAM

## Slide 15: Static RAM
Atau disingkat SRAM adalah memory yang tidak perlu me-refresh secara berkala seperti DRAM. Memori ini mempunyai kecepatan lbih cepat namun harganya jauh lebih mahal dibanding dengan RAM.
Karena mahal maka jarang sekali PC menggunakan memori ini sebagai memori utama, namun para desainer PC telah menemukan cara bagaimana memanfaat memory ini walaupun harganya sangat mahal, yaitu dengan mendesain memory dengan high-speed dalam jumlah yang kecil,yang disebut dengan Cache Memory.
NEXT

## Slide 16: MEMORY CACHE
Memori cache (sering disebut cache saja) adalah RAM kecil yang cepat dan ditempatkan sedekat mungkin dengan CPU (mikroprosesor), terletak antara CPU dan memori utama (DRAM). Dengan teknik-teknik tertentu, dapat diperhitungkan instruksi mana yang akan segera diperlukan CPU. Instruksi-instruksi ini dipindahkan dari DRAM ke memori cache sebelum CPU benar-benar memerlukannya. Dengan demikian, ketika diperlukan, CPU dapat mengambil langsung dari memori cache. Dengan teknik “caching” ini, kecepatan operasi sistem dapat ditingkatkan secara signifikan. Kombinasi memori cache yang kecil, cepat, dan mahal dengan memori utama yang besar dan murah tetapi lambat, menghasilkan sistem memori dengan kecepatan operasi mendekati memori cache dan dengan kapasitas DRAM. Harga per bit nya tidak jauh berbeda dengan harga DRAM.

## Slide 17
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH