## Slide 1: Pertemuan 12
Logika Informatika

## Slide 2: PENGANTAR KONSEP DIGITAL

## Slide 3
Struktur bobot bilangan biner :
Pangkat positif dari dua Pangkat negatif dari dua
2n-1 … 23 22 21 20 . 2-1 2-2 2-3 … 2-n
8 4 2 1 . 0,5 0,25 0,125
Titik biner
Contoh 1 : Tentukan nilai desimal dari biner 1101101
Jawab : (1x64) + (1x32) + (0x16) + (1x8) + (1x4) + (0x2) + (1x1) = 109
Contoh 2 : Tentukan nilai desimal dari biner 11,01
Jawab : (1x2) + (1x1) + (0x0,5) + (1x0,25) = 3,25
II.BILANGAN BINER (2)
1 1 1 1

## Slide 4
I. BILANGAN HEXADESIMAL
Basis : 16
Terdiri dari 16 digit : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
0 0000 0
1 0001 1
2 0010 2
3 0011 3
4 0100 4
5 0101 5
6 0110 6
7 0111 7
8 1000 8
9 1001 9
10 1010 A
11 1011 B
12 1100 C
13 1101 D
14 1110 E
15 1111 F
DESIMAL BINER HEXADESIMAL

## Slide 5
II. KONVERSI BINER KE HEXADESIMAL
Prosedur konversi dari biner ke hexadesimal dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan biner kedalam grup yang terdiri dari 4 bit, dimulai dari bit paling kanan. Ganti masing-masing grup dengan simbol hexadesimal eqivalennya.
Contoh : rubah bentuk biner 1100101001010111 ke bentuk hexa
Jawab :
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
7
5
A
C
Jadi 11001010010101112 = CA5716
Soal :
1. Coba berhitung mulai dari 0 dengan basis 16
2. Koversikan biner berikut menjadi hexa :
  a. 0101 1111 0001 =
  b. 1111 0000 1101 1110 =

## Slide 6
II. KONVERSI HEXADESIMAL KE BINER
Merupakan kebalikan dari proses konversi biner ke hexadesimal
Contoh : Konversikan bilangan CA5716 ke bentuk biner
Jawab :
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
7 = 0111
5 = 0101
A = 1010
C = 1100
Jadi = CA5716 = 11001010010101112
Soal : Konversikan bilangan hexa berikut menjadi biner
1. 3F169 =
2. E5 =
3. CF8E =
4. 9742 =

## Slide 7
III. KONVERSI HEXADESIMAL KE DESIMAL(1)
Cara I :
- Konversikan bilangan hexadesimal ke biner
- kemudian konversikan biner yang diperoleh ke desimal
Contoh : (1x16)+(12x1)=28 1C16 = ……….10
Jawab :
1 = 0001
C = 1100
1
1
0
0
0
0
0
1
= (0x27)+(0x26)+(0x25)+(1x24)+(1x23)+(1x22)+(0x21)+(0x20)=2810
Soal : Konversikan bentuk hexa berikut menjadi bentuk desimal
1. CCAB
2. F01
3. D3A6
4. F0FE

## Slide 8
III. KONVERSI HEXADESIMAL KE DESIMAL(2)
Cara II :
Cara ini menggunakan bobot bilangan hexadesimal :
……164 163 162 161 160
…65536 4096 256 16 1
Contoh : B2F816 = ………10
B
2
F
8
B x 4096
2 x 256
F x 16
8 x 1
+
+
+
11 x 4096
2 x 256
15 x 16
8 x 1
+
+
+
45.056
512
240
8
+
+
+
= 45.816
Jadi B2F816 = 45.81610

## Slide 9
IV. KONVERSI DESIMAL KE HEXADESIMAL
Dilakukan dengan cara melakukan pembagian 16 berulang
Contoh : 65010 = ……16
650
16
=
40
0,625 x 16 = 10 =
,625
40
16
=
2
0,5 x 16 = 8 =
,5
2
16
=
0
0,125 x 16 = 2 =
,125
A
8
2
2
8
A
Jadi 65010 = 28A16
Selesai setelah 0
hexa
des

## Slide 10
V. ARITMETIKA HEXADESIMAL (1)
a. Penjumlahan
2316
1616
3916
+
Kolom kanan : 316 + 616 = 310 + 610 = 910 = 916
Kolom kiri : 216 + 116 = 210 + 110 = 310 = 316
DF16
AC16
18B16
+
Kolom kanan : F16 + C16 = 1510 + 1210 = 2710
Karena hasil penjumlahan >15 maka dikurangi 1610
2710 – 1610 = 1110 = B16 dengan carry 1
Kolom kiri : D16 + A16 + 116= 1310 + 1010 + 110 = 2410
Karena hasil penjumlahan >15 maka dikurangi 1610
2410 – 1610 = 810 = 816 dengan carry 1
1)
2)

## Slide 11
V. ARITMETIKA HEXADESIMAL (2)
Dilakukan dengan metode komplemen 2
8416 – 2A16 = ……16
2A16 = 001010102
Komplemen 2 dari 001010102 = 110101102 = D616
Sehingga dapat dilakukan sebagai penjumlahan hexadesimal, sbb:
8416
D616
15A16
+
Buang carry-nya sehingga hasilnya menjadi 5A16
Jadi 8416 – 2A16 = 5A16
b. Pengurangan

## Slide 12
VI. BILANGAN OKTAL
Basis : 8
Terdiri dari : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DESIMAL BINER OKTAL
0 0000 0
1 0001 1
2 0010 2
3 0011 3
4 0100 4
5 0101 5
6 0110 6
7 0111 7
Soal :
Coba berhitung dengan basis bilangan oktal!!!!

## Slide 13
VII. KONVERSI BILANGAN OKTAL(1)
I. Oktal ke Desimal
Dilakukan dengan menggunakan bobot bilangan oktal :
……84 83 82 81 80
…4096 512 64 8 1
Contoh : 23748 = ……10
2
3
7
4
2 x 512
3 x 64
7 x 8
4 x 1
+
+
+
1.024
192
56
4
+
+
+
= 1.276
Jadi 23748 = 1.27610

## Slide 14
VII. KONVERSI BILANGAN OKTAL(2)
II. Desimal ke Oktal
Dilakukan dengan cara melakukan pembagian 8 berulang
359
8
=
44
0,875 x 8 =
,875
44
8
=
5
0,5 x 8 =
,5
5
8
=
0
0,625 x 8 =
,625
7
4
5
5
4
7
Contoh : 35910 = ……8
Jadi 35910 = 5478

## Slide 15
VII. KONVERSI BILANGAN OKTAL(3)
III. Oktal ke biner
Contoh : 75268 = ……2
7
5
2
6
111
101
010
110
Jadi 75268 = 1111010101102
IV. biner ke Oktal
Contoh 1111010101102 = ……8
7
5
2
6
111
101
010
110
Jadi 1111010101102 = 75268

## Slide 18
TUGAS
Kerjakan soal berikut :
1. 101100112 = ……16
2. 1100111010002= ……16
3. 5716 = ……2
4. F80B16 = ……2
5. 9B3016 = ……10
6. 57310 = ……16
7. 1816 + 3416 = …….16
8. 3F16 + 2A16 = ……16
9. 7516 – 2116 = ……16
10. 9416 – 5C16 = ……16

## Slide 19: DAFTAR PUSTAKA
Rinaldi Munir, Matematika Diskrit, Edisi Ketiga, Informatika, Bandung, 2005.
Jong Jeng Siang, Matematika Diskrit dan Aplikasinya pada Ilmu Komputer, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.